Техническое  задание на

Оказание услуг по техническому обслуживанию и

планово-предупредительному ремонту системы видеонаблюдения в

Центре малого предпринимательства Республики Башкортостан БЦ «Капитал»

- Цель технического обслуживания

Поддержание в работоспособном состоянии системы видеонаблюдения установленной в Административных зданиях Центра малого предпринимательства Республики Башкортостан корпуса №№ 1-4 по адресу: г.Уфа, ул. К.Маркса, 37, корпус № 5 по адресу: г.Уфа, ул.Гоголя, 60/1, корпус № 6 с автостоянкой по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, прилегающей территории к зданиям и внутреннем дворе (далее- объект).

- Срок оказания услуг

Срок оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

- Характеристики оказываемых услуг.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы видеонаблюдения в следующем объеме:

поддержание системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом в работоспособном состоянии;

обеспечение бесперебойного приема видеоинформации от установленных видеокамер;

обеспечение мониторинга работоспособности установленных камер;

оперативное устранение неисправностей, которые появляются в процессе эксплуатации;

оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т. п.),

выдача технических рекомендаций по улучшению работы систем видеонаблюдения, регистрации и системы контроля и управления доступом.

проведение плановых профилактических работ (текущий ремонт) – работы планово – предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность;

устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;

проверка степени работоспособности программного обеспечения;

проверка и корректировка настроек систем;

техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению;

аварийные работы – работы, выполняемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей.

- Объем услуг

Исполнитель проводит профилактические работы с периодичностью один раз в месяц в соответствии с Регламентом выполнения профилактических работ:

- внешний осмотр коммутационных центров, мониторов, видеосерверов и источников питания, видеокамер – контроль технического состояния;

- проверка правильности функционирования, видеорегистратора, видеокамер, видеосерверов;

- контроль записи видеосигнала и работы в реальном времени;

- чистка, протирка от пыли, грязи коррозии;

- замер величины питающего напряжения;

- проверка правильности установки, исправности монтажа и внешний осмотр проводок;

- проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов.

- проверка целостности TV – кабелей;

- тестирование оборудования;

- проверка работоспособности составных частей системы (локальные сети связи);

- проверка параметров и целостности видеокамер;

- программирование и изменение параметров видеорегистратора;

- настройка системы видеонаблюдения Заказчика в соответствии с его требованиями;

- проверка и тестирование жестких дисков;

- проверка надежности соединений разъемов;

- чистка объектива от пыли;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем и их надёжности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР систем;

- инструктаж и обучение должностных лиц и работников организации мерам пожарной безопасности и работе с системой видеонаблюдения;

- нахождение и устранение неисправностей вызванных внешними источниками, такими как несанкционированные работы (при которых необходима предварительная подготовка), ремонтные и восстановительные работы, приводящие к повреждению цепей, недопустимые изменения питающей электрической цепи;

- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности сетевой индикации сетевой индикации, наличие пломб;

- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

Неисправности, выявленные в процессе проведения работ должны устраняться немедленно.

В случае возникновения неисправностей Системы видеонаблюдения Исполнитель обязан в течение следующего рабочего дня после приема факсимильного сообщения или телефонограммы от Заказчика прибыть на объект для выяснения причин  неисправностей и выполнения работ по восстановлению работоспособности системы. По прибытии на объект Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую информацию о характере, месте и предполагаемых причинах неисправности. По результатам обследования составляется акт с указанием причин неисправности, а при необходимости номенклатура оборудования подлежащего замене. Если Заказчик не уведомил Исполнителя о возникших неисправностях, обе стороны считают установленную систему исправной и действующей.

Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах касающихся эксплуатации оборудования.

- Перечень оборудования системы видеонаблюдения подлежащего ТО и  ППР.

Объект оснащен камерами видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на мониторы постов охраны. Срок архивирования и хранения информации  30  суток. Всего установлено 53 видеокамеры (36 внутренних MDC-7220F-12 купольная и 10 уличных MDC-6020VTD-20H(2.8-12мм) корпусная). Уличные видеокамеры установлены по периметру улиц К. Маркса, Чернышевского, Электрический переулок. Камеры установлены на углах зданий на встречу друг другу. Внутренние видеокамеры установлены на входных группах, а также на каждом этаже зданий объекта в коридорах и лифтовых холлах.

| 1 корпус пост охраны | Цифровой 16-и канальный видеорегистратор: | MDR16690 | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системный блок жесткий диск / WD30PURX/HDDWDSATA3 3TbPurple Video64Mb, Клавиатура, Мышь | HDD Toshiba DT01ACA050 Pentium Dual-Cove CPU E5200 2.5GHz 102 4Mb MB P5KPL | шт. | 1 |
|  | Монитор | Flatron L1942S | шт. | 1 |
|  | Коммутатор | DGS-1005A | шт. | 1 |
| 3 корпус пост охраны | Монитор Philips | DLSA 1221972193 | шт. | 1 |
|  | Монитор Philips | ZQOA 141309492 | шт. | 1 |
|  | Системный блок, клавиатура, мышь | Intel Core 132130 2ГБ ОЗУ, плата видеозахвата Effio 1625 | шт. | 1 |
|  | Системный блок, клавиатура, мышь | Память оперативная / KingstonDIMM 4 GB1600MHz DDR3 HDD Toshiba SATA3 2Tb 7200rpm 32Mb Процессор / CPU Intel Socet 1150 Core i5-4440(3.1GHz/6Mb/84W) Материнская плата / H81M-K / MB ASUS H81 S1150 | шт. | 1 |
|  | Коммутатор | DGS-1008A | шт. | 1 |
| 5 корпус пост охраны | Цифровой 16-и канальный видеорегистратор, мышь | MDR16690 Genius DX110 Black | шт. | 1 |
| 6 корпус 4 этаж Серверная | Цифровой 16-и канальный видеорегистратор | MDR16690 | шт. | 1 |
| 6 корпус пост охраны | Цифровой 4-х канальный видеорегистратор, монитор, мышь | MDR4690 906NDYG63090 Genius DX110 Black | шт. | 1 1 1 |
| пост охраны автопарковка | Монитор | LOC ESG D7HA039070 | шт. | 1 |
|  | Системный блок, клавиатура, мышь | Intel Core I33240 2Гб, плата видеозахвата Effio 1625 | шт. | 1 |
|  | Коммутатор | DGS-1005A | шт. | 1 |
| По периметру улиц и внутреннем дворе | Уличная видеокамера корпусная | MDC-6020VTD-20H(2.8-12мм) | шт. | 10 |
| По коридорам | Видеокамера внутренняя купольная | MDC-7220F-12 | шт. | 36 |
| Лифтовые холлы | Видеокамера внутренняя корпусная | CNB CBM21VD | шт. | 6 |
| Въезд на парковку шлагбаум | Цифровая видеокамера | IP RVI - IPC | шт. | 1 |

6. Качество оказываемых услуг:

Обеспечение бесперебойный (круглосуточный режим) работы действующих систем видеонаблюдения на объекте.

Обеспечение устойчивой передачи сигналов на мониторы постов охраны.

- Требования, установленные Заказчиком

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

По результатам выполненных работ Исполнитель  ежемесячно предоставляет Заказчику Акт приемки оказанных услуг.

Программное обеспечение и ремонтные работы производить материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными техническими средствами, материалами и т. д.) Исполнителя.

При необходимости замены, ремонта и наладки вышедшего из строя оборудования, стоимость оборудования и материалов оплачивает Заказчик.

На основании Акта на производство ремонтных работ Исполнитель выставляет Заказчику счет на оборудование, подлежащее замене.

Исполнитель обязуется приступить к выполнению ремонтных работ, связанных с заменой оборудования, в течении следующего рабочего дня после оплаты Заказчиком выставленного счета и поступления средств на расчетный счет Исполнителя, учитывая время необходимое для: закупки, доставки и проверки оборудования (до 15 рабочих дней).

При производстве строительных, монтажных и иного вида работ на объекте с установленной Системой, связанных с изменением планировки и другими особенностями эксплуатации системы, Заказчик ставит в известность Исполнителя и выполняет рекомендации последнего об изменениях в условиях эксплуатации системы.

В случае необходимости перепрограммирования базовых блоков Системы (при использовании в Системе базовых блоков с функциями программирования) в связи с изменением условий эксплуатации системы, а также по иным причинам, Заказчик обязан проинформировать Исполнителя (заявка на выполнение внепланового технического обслуживания) с указанием причин, вызвавших необходимость перепрограммирования.

Все работы, связанные с внесением изменений в конфигурацию и функциональные возможности системы (программное изменение конфигурации, исключение зон, подключение системы на Пульт Централизованного Наблюдения, объединение отдельных систем в Комплексы АПС и иные), производятся Заказчиком исключительно после уведомления Исполнителя и согласуются с последним в обязательном порядке.

Заказчик обеспечивает доступ обслуживающего персонала Исполнителя во все помещения, в которых установлена Система и ко всем устройствам, элементам системы.

Исполнитель выдает рекомендации по эксплуатации, модернизации системы и предоставляет Заказчику информацию об изменениях в нормативной документации по эксплуатации Системы.

Исполнитель совместно с Заказчиком ведет журнал в котором регистрируются плановые работы по техническому обслуживанию систем и журнал на внеплановые работы, в котором регистрируются все случаи по внеплановому техническому обслуживанию и работы по вызову в случае отказа систем.

Исполнитель обязуется выполнять регламентные работы согласно нормативной документации и требованиям, предъявляемым к данным системам. Проведение работ по техническому обслуживанию согласовывается с рабочим циклом предприятия Заказчика.

Исполнитель обязуется опломбировать собственными пломбами и (или) стикерами оборудование, принятое на техническое обслуживание по условиям договора.

Исполнитель обязуется соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, действующие на территории Заказчика.

Исполнитель проводит профилактические работы с периодичностью один раз в месяц в соответствии с Регламентом выполнения профилактических работ и обучение персонала Заказчика.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится исполнителем в месте расположения оборудования. Если оборудование не может быть отремонтировано на месте, то Исполнитель на время ремонта устанавливает свое исправное оборудование (видеокамеру, системный блок, монитор и т. д. и организует дальнейший ремонт вышедшего из строя оборудования, либо организует комиссионное исследование вышедшего из строя оборудования и представляет выводы о целесообразности дальнейших ремонтных работ..

На период проведения ремонтных, строительных работ в помещениях и зданиях объекта Исполнитель обязан производить контроль за исправностью линий видеонаблюдения, а при необходимости производить демонтаж линий, с последующим восстановлением.

В случае, если Заказчиком не были учтены какие-либо части скрытых работ, являющиеся неотъемлемыми и составляющими полный комплекс работ, данные работы должны быть в любом случае выполнены Исполнителем в полном объеме.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы составляет 12 месяцев. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполняемых во время технического обслуживания ремонтных работ.

- Требования к исполнителю оказания услуг.

Наличие опыта оказания услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения в течение последних трех лет.

Исполнитель обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

Исполнитель должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ, имеющих квалификационное удостоверение, дающее право на обслуживание систем видеонаблюдения.

Сотрудники, выполняющий регламентные работы, несет персональную ответственность за выполнение мер и правил безопасности работ.

Контроль за соблюдением правил безопасности при выполнении работ несет Исполнитель.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договором материалов и оборудования.

Запасные части, используемые при ремонте должны быть новыми, заводского производства и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, установленным требованиям Российской Федерации, действующей нормативной и иной документации.

По взаимному согласию сторон информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов признается конфиденциальной. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания услуг.